Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy kieruje zapytanie ofertowe dot. Wykonania remontu dwóch wiat w ramach projektu pt. „Konno obszarami natury – przez wzgórza i doliny” o akronimie KOŃ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

|  | ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT |
| --- | --- |
| 1.Podmiot zapraszający: |
| Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Pl. ks E. Waresiaka 7 56-300 Milicz | NIP 916 - 137 - 36 – 91 Tel/ fax 713830432 partnerstwo@nasza.barycz.pl |
| 3. Przedmiot zaproszenia: |
| Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie remontu dwóch wiat, położonych na terenie Nadleśnictwa Milicz w podanych niżej lokalizacjach i charakterystyką prac: 1. Lokalizacja: Adres leśny 13-18-1-03-175-d-00, Działka ewidencyjna nr 546, obręb ewid. Postolin Remont dotyczy istniejącej wiaty na szlaku konnym zlokalizowanej przy stawie w lesie w Lasowicach. W pracach remontowych przewidziano: wymianę papowego pokrycia dachowego na pokrycie gontem bitumicznym w kolorze czerwonym wykonanie warstwy ochronnej dla drewna w postaci malowania olejem do drewna, naturalnym produktem impregnującym w kolorze zbliżonym do koloru obecnie występującego Szczegółowe zestawienie prac i materiałów zawiera tzw. Kosztorys ślepy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Lokalizacja: Adres leśny 13-18-1-03-149-g-00, Działka ewidencyjna nr 541/2, obręb ewid. Postolin Remont dotyczy istniejącej wiaty na szlaku konnym zlokalizowanej niedaleko leśniczówki w Lasowicach. W pracach remontowych przewidziano: wymianę papowego pokrycia dachowego na pokrycie gontem bitumicznym w kolorze czerwonym remont istniejącej posadzki z bruku polnego, polegający na demontażu kamieni i ponownym montażu na betonie podkładowym remont ogrodzenia polegający na wymianie poziomych żerdzi drewnianych montaż drewnianych drzwi do boksów dla koni, których obecnie brak. Szczegółowe zestawienie prac i materiałów zawiera tzw. Kosztorys ślepy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. |
| Warunki |
| Termin wykonania zamówienia: | Wykonawca wykona zlecenie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Szacowany termin realizacji zadania 20.10.2014 – 20.11.2014 r. Zamawiający dopuszczają zmianę terminu realizacji. |
| Sposób dostawy: | Wykonawca wykona prace w miejscach wskazanych w przedmiocie zaproszenia. |
| Termin/ warunki gwarancji: na wykonane prace, na materiały | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca znaków powinien określić trwałość wyrobów, warunki gwarancji, instrukcję montażu, szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu wyrobów oraz zasady ich konserwacji. Wymaga się zapewnienia okresu 2- letniej gwarancji na elementy objęte remontem liczone od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. |
| 4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Warunkiem dopuszczenia potencjalnego wykonawcy do postępowania, jest wykazanie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat minimum jednej usługi polegającej na budowie lub remoncie drewnianej wiaty o wartości brutto minimum 25 000 PLN i usługa ta została zrealizowana należycie. Dodatkowo wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1. Potwierdzenie posiadania doświadczenia w wykonaniu remontu lub budowy drewnianej wiaty 2. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3). W formularzu oferty należy wycenić osobno koszty remontu dla obu wiat (bez konieczności wypełniania kosztorysów ślepych), podając ceny netto i brutto. |
| 5. Kryteria oceny ofert |
| Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena brutto ( 50%) 2. Doświadczenie (50%) W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto realizacji usług, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych składowych realizacji zadania. |
| 6. | Miejsce składania ofert, którą należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty osobiście lub mailem lub przez pocztę (decyduje data wpływu) | 7. Termin składania ofert |
| Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Pl. ks E. Waresiaka 7 56-300 Milicz Tel/ fax 713830432 partnerstwo@nasza.barycz.pl | Do godz. 24.00 do dn. 10 X 2014 r. włącznie (w przypadku dostarczenia oferty osobiście lub pocztą należy mieć na uwadze godziny pracy Stowarzyszenia, tj. pn- pt, w godz. 8.00- 16.00) |
| 8.Zastrzeżenia |
| Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronach internetowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zamówienia, w miarę posiadania dodatkowych środków finansowych, po wcześniejszym ustaleniu z wybranymi oferentami nowego zakresu i aktualizacji oferowanej ceny. |
| 9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| O wyborze oferty zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia ofert informacji na stronie internetowej pod adresem www.nasza.barycz.pl. W tym okresie wykonawcy pozostają związani ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. |
| 10.Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami | Data opublikowania/ wysłania zaproszenia |
| Ewelina Chudzińska – Snażyk Specjalista ds. wdrażania i monitoringu | 26 września 2014 r. |